# Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 8 апреля 2003 г. N 34
"О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03"

На основании Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ* "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554** постановляю:

Ввести в действие санитарные правила и нормы "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 6 апреля 2003 г., с 15 июня 2003 г.

| Г.Г.Онищенко |  |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 апреля 2003 г.

Регистрационный N 4443

_____________________________

* Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650.

** Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295.

# 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация
предприятий, планировка и застройка населенных пунктов

# Санитарные правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03
"Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному
освещению жилых и общественных зданий"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 6 апреля 2003 г.)

Дата введения: с 15 июня 2003 г.

I.   Область применения и общие положения

II.  Гигиенические  требования  к  естественному  освещению  помещений

жилых и общественных зданий

III. Гигиенические требования  к  искусственному  освещению  помещений

жилых и общественных зданий

IV.  Гигиенические требования к совмещенному освещению помещений жилых

и общественных зданий

# I. Область применения и общие положения

1.1. Настоящие санитарные правила и нормы (далее - санитарные правила) разработаны на основании Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999Ю N 14, ст.1650), Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации, Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295).

1.2. Санитарные правила предназначены для организаций, занимающихся проектированием, строительством и реконструкцией жилых, общественных зданий в городах, поселках и сельских населенных пунктах, а также учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

1.3. Санитарные правила распространяются на проектируемые, реконструируемые и существующие жилые и общественные здания.

1.4. Соблюдение требований настоящих санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, занимающихся проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией зданий.

1.5. Гигиеническая оценка освещения жилых и общественных зданий проводится для установления соответствия настоящим санитарным правилам.

Расчеты освещения являются обязательным разделом в составе предпроектной и проектной документации.

1.6. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор за выполнением настоящих санитарных правил осуществляют учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации.

# II. Гигиенические требования к естественному освещению помещений жилых и
общественных зданий

2.1. Общие требования

2.2. Требования к естественному освещению помещений жилых зданий

2.3. Требования к естественному освещению общественных зданий

# 2.1. Общие требования

2.1.1. Помещения с постоянным пребыванием людей должны иметь естественное освещение.

2.1.2. Естественное освещение подразделяется на следующие типы: боковое, верхнее и комбинированное (верхнее и боковое).

2.1.3. При верхнем или комбинированном естественном освещении помещений любого назначения нормируется среднее значение коэффициента естественной освещенности (КЕО) в точках, расположенных на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и рабочей поверхности. Расчетная точка принимается в геометрическом центре помещения или на расстоянии 1 м от поверхности стены, противостоящей боковому светопроему.

2.1.4. При комбинированном естественном освещении допускается деление помещения на зоны с боковым освещением (зоны, примыкающие к наружным стенам с окнами) и зоны с верхним освещением. Нормирование и расчет естественного освещения в каждой зоне производятся независимо друг от друга.

2.1.5. При двухстороннем боковом освещении помещений любого назначения нормированное значение КЕО должно быть обеспечено в геометрическом центре помещения (на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и рабочей поверхности).

2.1.6. В центральной части и исторических зонах города в помещениях жилых и общественных зданий с односторонним боковым освещением, кроме помещений, указанных в подпунктах 2.3.2 а), 2.3.3 а) и 2.3.4 а) настоящих норм, нормированное значение КЕО, равное 0,50%, должно быть обеспечено в центре помещения.

2.1.7. Расчет естественного освещения помещений производится без учета мебели, оборудования, озеленения и деревьев, а также при стопроцентном использовании светопрозрачных заполнений в светопроемах. Допускается снижение расчетного значения КЕО от нормируемого КЕО (е_н) не более чем на 10%.

2.1.8. Расчетное значение средневзвешенного коэффициента отражения внутренних поверхностей помещения следует принимать равным 0,5.

2.1.9. Неравномерность естественного освещения помещений с верхним или комбинированным естественным освещением не должна превышать 3:1. Расчетное значение КЕО при верхнем и комбинированном естественном освещении в любой точке на линии пересечения условной рабочей поверхности и плоскости характерного вертикального разреза помещения должно быть не менее нормированного значения КЕО (е_н) при боковом освещении в соответствии с таблицами 1, 2.

2.1.10. Без естественного освещения допускается проектировать помещения, приведенные в таблицах 1, 2 настоящих норм, требования к которым по естественному освещению не предъявляются.

# 2.2. Требования к естественному освещению помещений жилых зданий

2.2.1. Требования к естественному освещению жилых зданий в зависимости от назначения помещения изложены в таблице 1.

2.2.2. При одностороннем боковом освещении в жилых зданиях нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов: в одной комнате для 1-, 2- и 3-комнатных квартир и в двух комнатах для 4- и более комнатных квартир.

В остальных комнатах многокомнатных квартир и в кухне нормируемое значение КЕО при боковом освещении должно обеспечиваться в расчетной точке, расположенной в центре помещения на плоскости пола.

2.2.3. При одностороннем боковом освещении жилых комнат общежитий, гостиных и номеров гостиниц нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола в геометрическом центре помещения.

# 2.3. Требования к естественному освещению общественных зданий

2.3.1. Требования к естественному освещению общественных зданий в зависимости от назначения помещений изложены в таблице 2.

2.3.2. При одностороннем боковом освещении в помещениях детских дошкольных учреждений нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:

а) в групповых и игровых помещениях - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

б) в остальных помещениях - в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на рабочей поверхности.

2.3.3. При одностороннем боковом освещении помещений школ, школ-интернатов, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:

а) в учебных и учебно-производственных помещениях - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности на расстоянии 1,2 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

б) в остальных помещениях - в расчетной точке, расположенной в геометрическом центре помещения на рабочей поверхности.

2.3.4. При одностороннем боковом освещении помещений учреждений здравоохранения нормируемое значение КЕО должно быть обеспечено:

а) в палатах больниц, в палатах и спальных комнатах объектов социального обеспечения (интернатов, пансионатов для престарелых инвалидов и т.п.), санаториев и домов отдыха - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и плоскости пола на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

б) в кабинетах врачей, ведущих прием больных, в смотровых, в приемно-смотровых боксах, перевязочных - в расчетной точке, расположенной на пересечении вертикальной плоскости характерного разреза помещения и условной рабочей поверхности на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от световых проемов;

в) в остальных помещениях - в расчетной точке, расположенной в центре помещения на рабочей поверхности.

2.3.5. В помещениях общественных зданий, за исключением помещений, указанных в пунктах 2.3.2 а), 2.3.3 а) и 2.3.4 а), допускается деление помещений на зоны с достаточным и недостаточным естественным освещением.

# III. Гигиенические требования к искусственному освещению помещений жилых и
общественных зданий

3.1. Общие требования

3.2. Требования к искусственному освещению помещений жилых зданий

3.3. Требования  к  искусственному  освещению  помещений  общественных

зданий

# 3.1. Общие требования

3.1.1. Искусственное освещение подразделяется на рабочее и аварийное.

3.1.2. Искусственное освещение помещений подразделяется на общее и комбинированное.

3.1.3. Рабочее освещение следует предусматривать для всех помещений зданий, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта.

3.1.4. Нормируемые значения освещенности в настоящих нормах установлены в точках ее минимального значения на рабочей поверхности внутри помещений для разрядных источников света.

3.1.5. Для общего освещения помещений следует использовать разрядные лампы и/или лампы накаливания.

Для местного освещения, кроме разрядных источников света, допускается использование ламп накаливания, преимущественно галогенных.

Применение ксеноновых ламп внутри помещений не допускается.

3.1.6. Нормированные значения освещенности в люксах, отличающиеся на одну ступень, следует принимать по шкале: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1000; 1250; 1500; 2000; 2500; 3000; 3500; 4000; 4500; 5000.

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

3.1.7. Нормы освещенности, приведенные в таблицах 1 и 2, допускается снижать на одну ступень по шкале освещенности в следующих случаях:

а) при использовании люминесцентных ламп улучшенной цветопередачи* только при сохранении норм по коэффициенту пульсации;

б) для всех разрядов зрительных работ при использовании ламп накаливания, в том числе галогенных.

3.1.8. Показатель дискомфорта не должен превышать нормативных значений, приведенных в таблицах 1 и 2, в расчетной точке, расположенной на центральной оси стены помещения, перпендикулярной линии светильников, на высоте 1,5 м от пола.

Показатель дискомфорта не регламентируется для помещений, длина которых не превышает двойной высоты установки светильников над полом.

# 3.2. Требования к искусственному освещению помещений жилых зданий

3.2.1. Требования к искусственному освещению в зависимости от назначения помещения изложены в таблице 1.

3.2.2. Общедомовые помещения должны быть обеспечены общим искусственным освещением.

# 3.3. Требования к искусственному освещению помещений общественных зданий

3.3.1. Требования к искусственному освещению в зависимости от назначения помещения изложены в таблице 2.

3.3.2. В помещениях общественных зданий следует применять систему общего освещения. Рекомендуется применение системы комбинированного освещения в помещениях общественных зданий, где выполняется напряженная зрительная работа.

3.3.3. Общее освещение в помещениях общественных зданий должно быть равномерным. Общее локализованное освещение допускается предусматривать:

- в помещениях со стационарным крупным оборудованием (торговые залы магазинов, архиво- и книгохранилища);

- в выставочных помещениях с постоянно фиксированными плоскостями экспозиции;

- в помещениях, в которых рабочие места расположены группами, сосредоточенными на отдельных участках (пошивочные и ремонтные мастерские, гладильные, лаборатории);

- в помещения, на разных участках которых выполняются работы различной точности, требующие разные уровни освещенности.

3.3.4. Уровни суммарной засветки окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения световыми приборами наружного освещения не должны превышать следующих значений средней вертикальной освещенности:

- 7 лк - при норме средней яркости проезжей части 0,4 кд/м2;

- 10 лк - при норме средней яркости проезжей части 0,6 - 1,0 кд/м2;

- 20 лк - при норме средней яркости проезжей части 1,2 - 1,6 кд/м2.

3.3.5. Уровни суммарной засветки окон жилых зданий, палат лечебных учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения от архитектурного, рекламного освещения, а также установок освещения строительных площадок не должны превышать более чем на 10% величин, указанных в п.3.3.4.

3.3.6. Размещение пульсирующих рекламных установок допускается при отсутствии прямой видимости их воздействия в точке, расположенной на расстоянии 1 м от геометрического центра светопроема.

# IV. Гигиенические требования к совмещенному освещению помещений жилых и
общественных зданий

4.1. Совмещенное освещение помещений жилых и общественных зданий допускается предусматривать в случаях, когда это требуется по условиям выбора рациональных объемно-планировочных или градостроительных решений, за исключением жилых комнат домов и общежитий, гостиных и номеров гостиниц, спальных помещений санаториев и домов отдыха, групповых и игральных детских дошкольных учреждений, палат лечебно-профилактических учреждений, палат и спальных комнат объектов социального обеспечения (интернатов, пансионатов для престарелых и инвалидов и т.п.).

4.2. Требования к совмещенному освещению в зависимости от назначения помещения изложены: для жилых зданий - в таблице 1; для общественных зданий - в таблице 2.

4.3. При совмещенном освещении общественных зданий нормируемые значения КЕО должны составлять от нормированных значений КЕО при естественном освещении:

- не менее 87% для учебных и учебно-производственных помещений школ, школ-интернатов, учебных заведений начального и среднего профессионального образования;

- не менее 60% для остальных помещений.

4.4. При совмещенном освещении нормируемую освещенность в учебных и учебно-производственных помещениях школ, школ-интернатов, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений следует повышать на одну ступень по шкале освещенности в соответствии с п.3.1.6.

4.5. При совмещенном освещении учебных и учебно-производственных помещений школ, школ-интернатов, учебных заведений начального и среднего профессионального образования следует предусматривать раздельное включение рядов светильников, расположенных параллельно светопроемам.

4.6. Искусственное освещение при совмещенном освещении помещений следует проектировать в соответствии с разделом IV настоящих норм. При этом необходимо предусматривать раздельное включение общего искусственного освещения и дополнительного искусственного освещения, используемого в течение дня.

_____________________________

* Индекс цветопередачи - R_a >= 90%

Таблица 1

# Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения помещений жилых зданий

┌────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬────────────────────────────┐

│       Помещения        │    Рабочая    │ Естественное  │  Совмещенное  │  Искусственное освещение   │

│                        │ поверхность и │   освещение   │   освещение   │                            │

│                        │   плоскость   ├───────────────┼───────────────┤                            │

│                        │ нормирования  │  КЕО е_н, %   │  КЕО е_н, %   │                            │

│                        │     КЕО и     ├───────┬───────┼───────┬───────┼────────┬─────────┬─────────┤

│                        │освещенности (Г│  при  │  при  │  при  │  при  │освещен-│ показа- │коэффици-│

│                        │       -       │верхнем│боковом│верхнем│боковом│ ность  │  тель   │   ент   │

│                        │горизонтальная,│  или  │освеще-│  или  │освеще-│рабочих │дискомфо-│пульсации│

│                        │      В -      │комби- │  нии  │комби- │  нии  │поверх- │ рта, М, │освещен- │

│                        │вертикальная) и│нирова-│       │нирова-│       │ностей, │не более │ ности,  │

│                        │    высота     │ нном  │       │ нном  │       │   лк   │         │ К_п, %, │

│                        │ плоскости над │освеще-│       │освеще-│       │        │         │не более │

│                        │   полом, м    │  нии  │       │  нии  │       │        │         │         │

├────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│           1            │       2       │   3   │   4   │   5   │   6   │   7    │    8    │    9    │

├────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ 1.  Жилые      комнаты,│     Г-0,0     │  2,0  │  0,5  │   -   │   -   │  150*  │    -    │    -    │

│     гостиные, спальни  │               │       │       │       │       │        │         │         │

├────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ 2.  Жилые       комнаты│     Г-0,0     │  2,0  │  0,5  │   -   │   -   │  150   │    -    │    -    │

│     общежитий          │               │       │       │       │       │        │         │         │

├────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ 3.  Кухни,             │     Г-0,0     │  2,0  │  0,5  │  1,2  │  0,3  │  150*  │    -    │    -    │

│     кухни-столовые     │               │       │       │       │       │        │         │         │

├────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ 4.  Детские            │     Г-0,0     │  2,5  │  0,7  │   -   │   -   │  200*  │    -    │    -    │

├────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ 5.  Кабинеты,          │     Г-0,0     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │  300*  │    -    │    -    │

│     библиотеки         │               │       │       │       │       │        │         │         │

├────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ 6.  Внутриквартирные   │     Г-0,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │  50*   │    -    │    -    │

│     коридоры, холлы    │               │       │       │       │       │        │         │         │

├────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ 7.  Кладовые, подсобные│     Г-0,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │  30*   │    -    │    -    │

├────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ 8.  Гардеробные        │     Г-0,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │  75*   │    -    │    -    │

├────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│ 9.  Сауна, раздевалки  │     Г-0,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │  100*  │    -    │    -    │

├────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│10.  Бассейн            │     Г-0,0     │  2,0  │  0,5  │  1,2  │  0,3  │  100*  │   60*   │   20*   │

│                        │ Г-поверхность │       │       │       │       │        │         │         │

│                        │     воды      │       │       │       │       │        │         │         │

├────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│11.  Тренажерный зал    │     Г-0,0     │   -   │   -   │  1,2  │  0,3  │  150*  │   60*   │   20*   │

├────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│12.  Биллиардная        │     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │  300*  │   40*   │   20*   │

├────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│13.  Ванные     комнаты,│     Г-0,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │  50*   │    -    │    -    │

│     уборные,   санузлы,│               │       │       │       │       │        │         │         │

│     душевые            │               │       │       │       │       │        │         │         │

├────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┤

│                                                                                                     │

│                                        Общедомовые помещения                                        │

│                                                                                                     │

├────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬─────────┬─────────┤

│14.  Помещение консьержа│     Г-0,0     │  2,0  │  0,5  │  1,2  │  0,3  │  150   │   60    │   20    │

├────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│15.  Лестницы           │     Г-0,0     │   -   │   -   │  0,1  │  0,1  │   20   │    -    │    -    │

├────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│16.  Поэтажные          │     Г-0,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │   20   │    -    │    -    │

│     внеквартирные      │               │       │       │       │       │        │         │         │

│     коридоры,          │               │       │       │       │       │        │         │         │

│     вестибюли, лифтовые│               │       │       │       │       │        │         │         │

│     холлы              │               │       │       │       │       │        │         │         │

├────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│17.  Колясочные,        │     Г-0,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │   20   │    -    │    -    │

│     велосипедные       │               │       │       │       │       │        │         │         │

├────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│18.  Тепловые    пункты,│     Г-0,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │   20   │    -    │    -    │

│     насосные,          │               │       │       │       │       │        │         │         │

│     электрощитовые,    │               │       │       │       │       │        │         │         │

│     машинные  помещения│               │       │       │       │       │        │         │         │

│     лифтов, венткамеры │               │       │       │       │       │        │         │         │

├────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│19.  Основные    проходы│     Г-0,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │   20   │    -    │    -    │

│     технических этажей,│               │       │       │       │       │        │         │         │

│     подполий, подвалов,│               │       │       │       │       │        │         │         │

│     чердаков           │               │       │       │       │       │        │         │         │

├────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────┼─────────┤

│20.  Шахты лифтов       │  Пол приямка  │   -   │   -   │   -   │   -   │  5**   │    -    │    -    │

└────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴─────────┴─────────┘

Прочерки в таблице означают отсутствие предъявляемых требований

_____________________________

* В жилых домах и квартирах приведенные значения освещенности, показателя дискомфорта и коэффициента пульсации являются рекомендуемыми.

** Норма дана для ламп накаливания.

Таблица 2

# Нормируемые показатели естественного, искусственного и совмещенного освещения основных помещений общественного здания, а также сопутствующих им производственных помещений

┌─────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬────────────────────────────────────────────┐

│        Помещения        │    Рабочая    │ Естественное  │  Совмещенное  │          Искусственное освещение           │

│                         │ поверхность и │   освещение   │   освещение   │                                            │

│                         │   плоскость   ├───────────────┼───────────────┤                                            │

│                         │ нормирования  │  КЕО е_н, %   │  КЕО е_н, %   │                                            │

│                         │     КЕО и     ├───────┬───────┼───────┬───────┼───────────────────────────┬────────┬───────┤

│                         │освещенности (Г│  при  │  при  │  при  │  при  │     Освещенность, лк      │Показа- │Коэффи-│

│                         │       -       │верхнем│боковом│верхнем│боковом├─────────────────┬─────────┤  тель  │ циент │

│                         │горизонтальная,│  или  │освеще-│  или  │освеще-│       при       │при общем│диском- │пульса-│

│                         │      В -      │комби- │  нии  │комби- │  нии  │ комбинированном │освещении│ форта, │  ции  │

│                         │вертикальная) и│нирова-│       │нирова-│       │    освещении    │         │ М, не  │освеще-│

│                         │    высота     │ нном  │       │ нном  │       ├────────┬────────┤         │ более  │нности,│

│                         │ плоскости над │освеще-│       │освеще-│       │ всего  │   от   │         │        │К_п, %,│

│                         │   полом, м    │  нии  │       │  нии  │       │        │ общего │         │        │  не   │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │ более │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│            1            │       2       │   3   │   4   │   5   │   6   │   7    │   8    │    9    │   10   │  11   │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│                                               Административные здания                                                │

│ (министерства, ведомства, комитеты, префектуры, муниципалитеты управления, конструкторские и проектные организации,  │

│                                     научно-исследовательские учреждения и т.п.)                                      │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│ 1.  Кабинеты,    рабочие│     Г-0,8     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │  400   │  200   │   300   │   40   │  15   │

│     комнаты,      офисы,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     представительства   │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│ 2.  Проектные     залы и│     Г-0,8     │  4,0  │  1,5  │  2,4  │  0,9  │  600   │  400   │   500   │   40   │  10   │

│     комнаты             │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     конструкторские,    │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     чертежные бюро      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│ 3.  Машинописные бюро   │     Г-0,8     │  3,5  │  1,2  │  2,1  │  0,7  │  500   │  300   │   400   │   40   │  10   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│ 4.  Помещения        для│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │  400   │  200   │   300   │   40   │  15   │

│     посетителей,        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     экспедиции          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│ 5.  Читальные залы      │     Г-0,8     │  3,5  │  1,2  │  2,1  │  0,7  │  500   │  300   │   400   │   40   │  15   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│ 6.  Помещения  записи  и│     Г-0,8     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │  400   │  200   │   300   │   40   │  15   │

│     регистрации         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     читателей,          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     тематических        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     выставок,      новых│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     поступлений         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│ 7.  Читательские        │Фронт карточек:│  2,5  │  0,7  │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     каталоги            │     В-1,0     │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│ 8.  Лингафонные кабинеты│     Г-0,8     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│ 9.  Книгохранилища,     │   Стеллажи:   │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   75    │   -    │   -   │

│     архивы,        фонды│     В-1,0     │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     открытого доступа   │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│10.  Переплетно-брошюро- │     Г-0,8     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

│     вочные помещения    │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│11.  Помещения        для│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

│     ксерокопирования    │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│12.  Макетные, столярные,│     Г-0,8     │   -   │   -   │  3,0  │  1,2  │  750   │  200   │   300   │   40   │ 15/20 │

│     ремонтные мастерские│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│13.  Помещения для работы│     Г-0,8     │  3,5  │  1,2  │  2,1  │  0,7  │  500   │  300   │   400   │   15   │  10   │

│     с        дисплеями и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     видеотерминалами,   │Экран монитора:│   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   -    │   -   │

│     залы ЭВМ            │     В-1,2     │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│14.  Конференц-залы, залы│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     заседаний           │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│15.  Кулуары (фойе)      │     Г-0,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   150   │   -    │   -   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│16.  Лаборатории         │     Г-0,8     │  3,5  │  1,2  │  2,1  │  0,7  │  500   │  300   │   400   │   40   │  10   │

│     органической       и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     неорганической      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     химии,              │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     препараторские      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│17.  Аналитические       │     Г-0,8     │  4,0  │  1,5  │  2,4  │  0,9  │  600   │  400   │   500   │   40   │  10   │

│     лаборатории         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│18.  Весовые,            │     Г-0,8     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │  400   │  400   │   200   │   40   │  15   │

│     термостатные        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│19.  Лаборатории         │     Г-0,8     │  3,5  │  1,2  │  2,1  │  0,7  │  500   │  300   │   400   │   40   │  10   │

│     научно-технические  │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     (кроме   медицинских│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     учреждений):        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     термические,        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     физические,         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     спектрографические, │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     стилометрические    │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     фотометрические,    │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     микроскопные,       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     рентгеновские,      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     рентгеноструктурного│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     анализа,            │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     механические,       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     радиоизмерительные, │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     электронных         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     устройств           │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│20.  Фотокомнаты,        │     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     дистилляторные      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│21.  Архивы         проб,│     В-1,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   100   │   60   │  20   │

│     хранение реактивов  │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│22.  Моечные             │     Г-0,8     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│                                          Банковские и страховые учреждения                                           │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│23.  Операционный    зал,│     Г-0,8     │  3,5  │  1,2  │  2,1  │  0,7  │  500   │  300   │   400   │   15   │  10   │

│     кредитная    группа,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     кассовый        зал,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     помещения  пересчета│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     денег               │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│24.  Помещения     отдела│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

│     инкассации,         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     инкассаторная       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│25.  Предкладовая,       │     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     кладовая  ценностей,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     депозитарий         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│26.  Серверная, помещения│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   400   │   40   │  10   │

│     межбанковских       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     электронных         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     расчетов,           │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     электронная   почта,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     помещения аппаратуры│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     криптозащиты        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│27.  Помещение           │     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     вводно-кабельного   │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     оборудования        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│28.  Помещение           │     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │  2,1  │  0,7   │  500   │   300   │   -    │  10   │

│     алфавитно-цифровых  │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     печатающих          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     устройств,    кабины│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     персонализации      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│29.  Комната             │     Г-0,8     │   -   │   -   │  2,1  │  0,7  │   -    │   -    │   400   │   40   │  10   │

│     изготовления,       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     обработки и хранения│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     идентификационных   │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     карт,      помещения│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     процессингового     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     центра            по│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     пластиковым         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     карточкам           │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│30.  Помещения        для│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

│     обслуживания        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     физических лиц      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│31.  Помещение сейфовой  │     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   150   │   60   │  20   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│32.  Смотровой коридор   │     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   75    │   -    │   -   │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│                Учреждения общего образования, начального, среднего и высшего специального образования                │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│33.  Классные    комнаты,│Рабочие столы и│  4,0  │  1,5  │  2,1  │  1,3  │   -    │   -    │   300   │   40   │  10   │

│     кабинеты,  аудитории│ парты: Г-0,8  │       │       │       │       │        │        │ (500)** │        │       │

│     общеобразовательных │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     школ,               │Середина доски:│   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   500   │   -    │  10   │

│     школ-интернатов,    │    В-1,5*     │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     средне-специальных и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     профессионально-тех-│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     нических учреждений,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     лаборатории, учебные│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     кабинеты      физики│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     химии,  биологии   и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     прочие              │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│34.  Аудитории,   учебные│     Г-0,8     │  3,5  │  1,2  │  2,1  │  0,7  │   -    │   -    │   400   │   40   │  10   │

│     кабинеты,           │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     лаборатории        в│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     техникумах и  высших│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     учебных заведениях  │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│35.  Кабинеты информатики│     Г-0,8     │  3,5  │  1,2  │  2,1  │  0,7  │  500   │  300   │   400   │   15   │  10   │

│     и     вычислительной│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     техники             │Экран дисплея: │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   -    │   -   │

│                         │     В-1;      │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│36.  Учебные     кабинеты│     Г-0,8     │  4,0  │  1,5  │  2,1  │  1,3  │   -    │   -    │   500   │   40   │  10   │

│     технического        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     черчения и рисования│   Рабочие,    │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   500   │   40   │  10   │

│                         │   чертежные   │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │доски, рабочие │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │     столы     │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│37.  Лаборантские     при│     Г-0,8     │  3,5  │  1,2  │  2,1  │  0,7  │  500   │  300   │   400   │   15   │  10   │

│     учебных кабинетах   │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│38.  Мастерские        по│   Верстаки,   │   -   │   -   │  3,0  │  1,2  │  1000  │  200   │   300   │   40   │  15   │

│     обработке металлов и│рабочие столы, │       │       │       │       │        │        │ (500)** │        │       │

│     древесины           │     Г-0,8     │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│39.  Инструментальная,   │     Г-0,8     │   -   │   -   │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

│     комната             │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     мастера-инструктора │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│40.  Кабинеты            │     Г-0,8     │  4,0  │  1,5  │  2,1  │  1,3  │   -    │   -    │   400   │   40   │  10   │

│     обслуживающих  видов│               │       │       │       │       │        │        │ (600)** │        │       │

│     труда               │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│41.  Спортивные залы     │     Г-0,0     │  2,5  │  0,7  │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │     В-2,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   75    │   -    │   -   │

│                         │с обеих сторон │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │ на продольной │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │ оси помещения │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│42.  Снарядные,          │     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   50    │   -    │   -   │

│     инвентарные,        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     хозяйственные       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     кладовые            │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│43.  Крытые бассейны     │ Г-поверхность │  2,0  │  0,5  │  1,2  │  0,3  │   -    │   -    │   150   │   60   │  20   │

│                         │     воды      │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│44.  Актовые        залы,│     Г-0,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   75   │   -   │

│     киноаудитории       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│45.  Эстрады      актовых│     В-1,5     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   300   │   -    │   -   │

│     залов               │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│46.  Кабинеты  и  комнаты│     Г-0,8     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

│     преподавателей      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│47.  Рекреации           │     Г-0,0     │  2,0  │  0,5  │  1,2  │  0,3  │   -    │   -    │   150   │   90   │   -   │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│                                           Учреждения досугового назначения                                           │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│48.  Залы   многоцелевого│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   400   │   40   │  10   │

│     назначения          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│49.  Зрительные      залы│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   300   │   60   │   -   │

│     театров,  концертные│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     залы                │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│50.  Зрительные      залы│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   90   │   -   │

│     клубов,             │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     клуб-гостиная,      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     помещение        для│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     досуговых   занятий,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     собраний,       фойе│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     театров             │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│51.  Помещения    игровых│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

│     автоматов,          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     настольных игр      │     В-1,5     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   150   │   -    │   -   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│52.  Биллиардная         │     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│53.  Зал компьютерных игр│ Экран: В-1,2; │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   150   │   -    │   -   │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │     Г-0,8     │   -   │   -   │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│54.  Видеокомплекс       │     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   150   │   90   │   -   │

│     (видеозал,          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     видеокафе)          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│55.  Выставочные залы    │     Г-0,8     │  2,5  │  0,7  │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   200   │   90   │   -   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│56.  Зрительные      залы│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   75    │   90   │   -   │

│     кинотеатров         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│57.  Фойе    кинотеатров,│     Г-0,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   150   │   90   │   -   │

│     клубов              │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│58.  Комнаты  кружков   и│     Г-0,8     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   300   │   60   │  20   │

│     музыкальные классы  │               │       │       │       │       │        │        │ (500)** │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│59.  Кино-,      звуко- и│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   150   │   60   │  20   │

│     светоаппаратные     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│                                            Детские дошкольные учреждения                                             │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│60.  Приемные            │     Г-0,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   25   │  15   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│61.  Раздевальные        │     Г-0,0     │  2,5  │  0,7  │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│62.  Групповые,  игровые,│     Г-0,0     │  4,0  │  1,5  │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   15   │  10   │

│     столовые,    комнаты│               │       │       │       │       │        │        │ (400)** │        │       │

│     музыкальных        и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     гимнастических      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     занятий             │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│63.  Спальные            │     Г-0,0     │  2,0  │  0,5  │   -   │   -   │   -    │   -    │   75    │   25   │  15   │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │ (150)** │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│64.  Изоляторы,   комнаты│     Г-0,0     │  2,0  │  0,5  │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   25   │  15   │

│     для заболевших детей│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│                                                Санатории, дома отдыха                                                │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│65.  Палаты,     спальные│     Г-0,0     │  2,0  │  0,5  │   -   │   -   │   -    │   -    │   100   │   25   │  15   │

│     комнаты             │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│                                       Физкультурно-оздоровительные учреждения                                        │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│66.  Залы спортивных игр │     Г-0,0     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │     В-2,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   75    │   -    │   -   │

│                         │с обеих сторон │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │ на продольной │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │ оси помещения │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│67.  Залы       аэробики,│     Г-0,0     │  2,5  │  0,7  │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     гимнастики, борьбы  │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│68.  Кегельбан           │     Г-0,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│69.  Зал бассейна        │ Г-поверхность │  2,0  │  0,5  │  1,2  │  0,3  │   -    │   -    │   150   │   60   │  20   │

│                         │     воды      │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│                                          Предприятия общественного питания                                           │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│70.  Обеденные       залы│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     ресторанов,    кафе,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     баров,      столовых│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     буфетов, закусочных │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│71.  Раздаточные         │     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   300   │   60   │  20   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│72.  Горячие,   холодные,│     Г-0,8     │   -   │   -   │  1,2  │  0,3  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     доготовочные,       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     заготовочные цехи   │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│73.  Моечные посуды      │     Г-0,8     │   -   │   -   │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│74.  Кондитерские   цехи,│     Г-0,8     │   -   │   -   │  2,4  │  0,9  │   -    │   -    │   300   │   40   │  20   │

│     помещения для мучных│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     изделий             │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│75.  Изготовление        │     Г-0,8     │   -   │   -   │  2,4  │  0,9  │   -    │   -    │   400   │   40   │  20   │

│     шоколада и конфет   │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│76.  Производство        │     Г-0,8     │   -   │   -   │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   300   │   40   │  20   │

│     мороженого, напитков│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│77.  Подготовка          │     Г-0,8     │   -   │   -   │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     продуктов,  упаковка│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     готовой   продукции,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     комплектация заказов│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│78.  Загрузочные,        │     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   75    │   -    │   -   │

│     кладовые            │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│                                                       Магазины                                                       │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│79.  Торговые        залы│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   500   │   40   │  10   │

│     супермаркетов       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│80.  Торговые        залы│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

│     магазинов        без│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     самообслуживания:   │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     продовольственных,  │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     книжных,    готового│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     платья,       белья,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     обуви,       тканей,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     меховых     изделий,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     головных     уборов,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     парфюмерных,        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     галантерейных       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     ювелирных, электро-,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     радиотоваров,       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     игрушек            и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     канцтоваров         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│81.  Торговые        залы│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   400   │   40   │  10   │

│     продовольственных   │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     магазинов          и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     магазинов           │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     самообслуживания    │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│82.  Торговые        залы│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   60   │   -   │

│     магазинов:  посудных│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     мебельных,          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     спорттоваров,       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     стройматериалов     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│83.  Примерочные кабины  │     В-1,5     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   300   │   -    │  15   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│84.  Залы    демонстрации│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   300   │   60   │   -   │

│     новых товаров       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│85.  Отделы заказов, бюро│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     обслуживания        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│86.  Помещения        для│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     подготовки товаров к│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     продаже:            │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     а)      разрубочные,│     Г-0,8     │   -   │   -   │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     фасовочные,         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     комплектовочные     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     отдела заказов      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     б) помещения нарезки│     Г-0,8     │   -   │   -   │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

│     тканей   гладильные,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     мастерские          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     магазинов,   радио-,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     электротоваров      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│87.  Помещения    главных│     Г-0,8     │   -   │   -   │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

│     касс                │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│88.  Мастерские  подгонки│     Г-0,8     │   -   │   -   │  2,1  │  0,7  │  500   │  300   │   400   │   40   │  10   │

│     готового платья     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│89.  Рекламно-декорацион-│     Г-0,8     │   -   │   -   │  1,8  │  0,6  │  400   │  200   │   300   │   40   │  15   │

│     ные      мастерские,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     мастерские   ремонта│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     оборудования       и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     инвентаря, помещения│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     бракеров            │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│                                     Предприятия бытового обслуживания населения                                      │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│90.  Бани:               │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     а)                  │     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   150   │   90   │   -   │

│     ожидальные-остывоч- │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     ные                 │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     б)     раздевальные,│     Г-0,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   75    │   -    │   -   │

│     моечные,    душевые,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     парильные           │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     в) бассейны         │     Г-0,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   100   │   -    │   -   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│91.  Парикмахерские:     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     а) мужской,  женский│     Г-0,8     │   -   │   -   │  2,1  │  0,7  │  500   │  300   │   400   │   40   │  10   │

│     залы                │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     б)     косметический│     Г-0,8     │   -   │   -   │  2,4  │  0,9  │  600   │  400   │   500   │   40   │  10   │

│     кабинет             │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│92.  Фотографии          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     а)  прием  и  выдача│     Г-0,8     │   -   │   -   │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     заказов             │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     б)   съемочный   зал│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   100   │   -    │  20   │

│     фотоателье          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     в)  фотолаборатории,│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     помещения           │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     приготовления       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     растворов          и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     регенерации серебра │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     г)   помещения   для│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │  1000  │  200   │    -    │   40   │ 15/20 │

│     ретуши              │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│93.  Прачечные:          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     а)  прием  и  выдача│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     белья:              │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     -  прием  с  меткой,│     Г-0,8     │   -   │   -   │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     учет, выдача        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     - хранение белья    │     В-1,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   75    │   -    │   -   │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     б)        стиральные│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     отделения:          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     -            стирка,│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   40   │  20   │

│     приготовление       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     растворов           │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     -           хранение│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   50    │   -    │   -   │

│     стиральных          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     материалов          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     в)                  │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     сушильно-гладильные │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     отделения:          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     - механические      │     Г-0,8     │   -   │   -   │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   200   │   40   │  20   │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     - ручные            │     Г-0,8     │   -   │   -   │  2,4  │  0,9  │   -    │   -    │   300   │   40   │  20   │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     г) упаковка белья   │     Г-0,8     │   -   │   -   │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   200   │   40   │  20   │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     д) починка белья    │     Г-0,8     │   -   │   -   │  4,2  │  1,5  │  2000  │  750   │   750   │   20   │  20   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│94.  Прачечные           │     Г-0,0     │   -   │   -   │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     самообслуживания    │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│95.  Ателье     химчистки│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     одежды:             │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     а)  прием  и  выдача│     Г-0,8     │   -   │   -   │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     одежды              │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     б)         помещения│     Г-0,8     │   -   │   -   │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   200   │   40   │  20   │

│     химчистки           │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     в) выведение пятен  │     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │  2000  │  200   │   500   │   40   │  20   │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     г)          хранение│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   50    │   -    │   -   │

│     химикатов           │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│96.  Ателье      пошива и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     ремонта     одежды и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     трикотажных изделий:│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     а) пошивочные цехи  │     Г-0,8     │   -   │   -   │  4,2  │  1,5  │  2000  │  750   │   750   │   20   │  20   │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     б)         закройные│     Г-0,8     │   -   │   -   │  4,2  │  1,5  │   -    │   -    │   750   │   20   │  10   │

│     отделения           │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     в) отделения ремонта│     Г-0,8     │   -   │   -   │  4,2  │  1,5  │  2000  │  750   │   750   │   20   │  20   │

│     одежды              │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     г)         отделения│     Г-0,8     │   -   │   -   │  2,4  │  0,9  │   -    │   -    │   300   │   40   │  20   │

│     подготовки          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     прикладных          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     материалов          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     д) отделения  ручной│     Г-0,8     │   -   │   -   │  4,2  │  1,5  │   -    │   -    │   500   │   20   │  20   │

│     и машинной вязки    │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     е)          утюжные,│     Г-0,8     │   -   │   -   │  2,4  │  0,9  │   -    │   -    │   300   │   40   │  20   │

│     декатировочные      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│97.  Пункты проката:     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     а)   помещения   для│     Г-0,8     │   -   │   -   │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     посетителей         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     б) кладовые         │     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   150   │   -    │   -   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│98.  Ремонтные           │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     мастерские:         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     а)  изготовление   и│     Г-0,8     │   -   │   -   │  4,2  │  1,5  │  2000  │  750   │   750   │   20   │  20   │

│     ремонт      головных│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     уборов,   скорняжные│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     работы              │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     б)   ремонт   обуви,│     Г-0,8     │   -   │   -   │  3,0  │  1,2  │  2000  │  750   │    -    │   40   │  20   │

│     галантереи          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     металлоизделий,     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     изделий           из│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     пластмассы,  бытовых│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     электроприборов     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     в)   ремонт   часов,│     Г-0,8     │   -   │   -   │  4,2  │  1,5  │  3000  │  300   │    -    │   20   │  20   │

│     ювелирные          и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     граверные работы    │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     г)   ремонт   фото-,│     Г-0,8     │   -   │   -   │  4,2  │  1,5  │  2000  │  200   │    -    │   20   │  20   │

│     кино-,      радио- и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     телеаппаратуры      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│99.  Студия звукозаписи: │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     а)   помещения   для│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     записи             и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     прослушивания       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     б) фонотеки         │     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   -    │   -   │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│                                                      Гостиницы                                                       │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│100. Бюро   обслуживания,│     Г-0,8     │   -   │   -   │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     гостиные            │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│101. Помещения  дежурного│     Г-0,8     │   -   │   -   │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     обслуживающего      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     персонала           │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│102. Номера              │     Г-0,0     │  2,0  │  0,5  │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   150   │   -    │  20   │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│Учреждения здравоохранения (больницы, поликлиники, хосписы, медицинские центры, аптеки, центры санитарно-эпидемической│

│                       службы, станции скорой и неотложной медицинской помощи, молочные кухни)                        │

│                                                                                                                      │

├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│                                                                                                                      │

│Операционный блок, реанимационный зал, перевязочные, родовые отделения                                                │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│103. Операционная,       │     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   400   │   40   │  10   │

│     помещения гипотермии│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│104. Родовая,            │     Г-0,8     │  4,0  │  1,5  │  2,4  │  0,9  │   -    │   -    │   500   │   40   │  10   │

│     диализационная,     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     реанимационные залы,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     перевязочные        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│105. Кабинет ангиографии │     Г-0,8     │  4,0  │  1,5  │  2,4  │  0,9  │   -    │   -    │   500   │   40   │  10   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│106. Предоперационная    │     Г-0,8     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│107. Монтажные  аппаратов│     Г-0,8     │   -   │   -   │  4,2  │  1,5  │   -    │   -    │   400   │   20   │  10   │

│     искусственного      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     кровообращения,     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     искусственной  почки│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     и т.д.              │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│108. Помещение   хранения│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   40   │  20   │

│     крови               │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│109. Помещение хранения и│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   75    │   -    │   -   │

│     приготовления гипса │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│Кабинеты врачей                                                                                                       │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│110. Кабинеты   хирургов,│     Г-0,8     │  4,0  │  1,5  │  2,4  │  0,9  │   -    │   -    │   500   │   40   │  10   │

│     акушеров,           │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     гинекологов,        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     травматологов,      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     педиатров,          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     инфекционистов,     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     дерматологов,       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     аллергологов,       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     стоматологов;       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     смотровые,          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     приемно-смотровые   │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     боксы               │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│111. Кабинеты  врачей   в│     Г-0,8     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

│     амбулаторно-поликли-│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     нических            │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     учреждениях,      не│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     приведенные выше    │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│112. Темные       комнаты│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   20    │   -    │  10   │

│     офтальмологов       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│Отделения функциональной диагностики и восстановительного лечения                                                     │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│113. Кабинеты            │     Г-0,8     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

│     функциональной      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     диагностики,        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     эндоскопические     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     кабинеты            │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│114. Фотарии,    кабинеты│     Г-0,8     │  2,5  │  0,7  │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     физиотерапии,       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     массажа,    лечебной│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     физкультуры         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│115. Кабинеты:           │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     а)                  │     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     рентгенобронхоскопий│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     и лапароскопий      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     б)     гидротерапии,│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     лечебные      ванны,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     душевые залы        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     в) трудотерапии     │     Г-0,8     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     г) для лечения сном │     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   50    │   -    │   -   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│116. Помещения подготовки│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   75    │   -    │   -   │

│     парафина, озокерита,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     обработки прокладок,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     стирки    и    сушки│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     простыней,  холстов,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     брезентов,          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     регенерации грязи   │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│Рентгеновское отделение                                                                                               │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│117. Рентгенодиагностиче-│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   50    │   -    │   -   │

│     ский кабинет        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│118. Кабинеты            │     Г-0,8     │  2,5  │  0,7  │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     флюорографии,       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     рентгеновских       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     снимков             │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│119. Кабинеты         для│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   75    │   -    │   -   │

│     раздевания          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│Радиологическое отделение                                                                                             │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│120. Радиометрическая,   │     Г-0,8     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

│     дозиметрическая,    │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     кабинеты     терапии│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     излучениями  высоких│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     энергий, сканнерная │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│121. Кабина гамма-терапии│     Г-0,8     │  3,5  │  1,2  │  2,1  │  0,7  │   -    │   -    │   400   │   40   │  10   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│122. Конденсаторная      │     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   75    │   -    │   -   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│123. Хранилище           │     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   150   │   40   │  20   │

│     радиоактивных       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     веществ             │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│124. Помещение   хранения│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   75    │   -    │   -   │

│     радиоактивных       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     выделений и выдержки│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     радиоактивных       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     отходов             │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│Палаты                                                                                                                │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│125. Палаты:      детских│     Г-0,0     │  3,0  │  1,0  │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   25   │  15   │

│     отделений,       для│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     новорожденных;      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     интенсивной терапии,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     послеоперационные,  │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     палаты      матери и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     ребенка             │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│126. Прочие      палаты и│     Г-0,0     │  2,0  │  0,5  │   -   │   -   │   -    │   -    │   100   │   25   │  15   │

│     спальни             │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│127. Приемные  фильтры  и│     Г-0,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   100   │   25   │  15   │

│     боксы               │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│Лаборатории медицинских учреждений                                                                                    │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│128. Помещения    приема,│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     выдачи и регистрации│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     анализов            │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│129. Лаборатории         │     Г-0,8     │  4,0  │  1,5  │  2,4  │  0,9  │   -    │   -    │   500   │   40   │  10   │

│     проведения анализов,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     кабинеты            │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     серологических      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     исследований,       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     колориметрические   │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│130. Препараторские,     │     Г-0,8     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

│     лаборантские        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     общеклинических,    │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     гематологических,   │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     биохимических,      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     бактериологических, │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     гистологических    и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     цитологических      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     лабораторий,        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     кабинеты      взятия│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     проб, цитологических│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     исследований,       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     коагулографии,      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     фотометрии  весовая,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     термостатная,       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     средоварная,        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     помещение        для│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     окраски        проб,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     центрифужная        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│131. Комната     хранения│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   100   │   -    │   -   │

│     реактивов          и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     лаборантской посуды │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│132. Кабинеты с  кабинами│     Г-0,8     │  2,5  │  0,7  │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     зондирования       и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     взятия   желудочного│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     сока                │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│133. Стеклодувная        │     Г-0,8     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   200   │   40   │  20   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│134. Помещения     зубных│     Г-0,8     │   -   │   -   │  4,2  │  1,5  │  2000  │  200   │   500   │   20   │  10   │

│     техников,  гипсовые,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     полимеризационные   │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│Аптеки                                                                                                                │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│135. Площадь          для│     Г-0,8     │   -   │   -   │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     посетителей  в  зале│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     обслуживания        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│136. Рецептурный   отдел,│     Г-0,8     │   -   │   -   │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

│     отделы        ручной│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     продажи,     оптики,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     готовых             │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     лекарственных       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     средств             │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│137. Ассистентская,      │     Г-0,8     │   -   │   -   │  2,4  │  0,9  │  600   │  400   │   500   │   40   │  10   │

│     асептическая,       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     аналитическая,      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     фасовочная,         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     заготовочная        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     концентратов       и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     полуфабрикатов,     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     контрольно-маркиро- │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     вочная              │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│138. Стерилизационная,   │     Г-0,8     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   200   │   40   │  20   │

│     моечная             │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│139. Помещения   хранения│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   100   │   -    │   -   │

│     лекарственных      и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     перевязочных        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     средств, посуды     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│140. Помещение   хранения│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   75    │   -    │   -   │

│     кислот,             │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     дезинфекционных     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     средств,  горючих  и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     легковоспламеняющих-│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     ся жидкостей        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│141. Кладовая тары       │     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   50    │   -    │   -   │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│Стерилизационные помещения и дезинфекционные помещения                                                                │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│142. Стерилизационная-ав-│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   40   │  20   │

│     токлавная, помещение│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     приема  и   хранения│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     материалов          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│143. Помещение подготовки│     Г-0,8     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   200   │   40   │  20   │

│     инструментов        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│144. Помещение ремонта  и│     Г-0,8     │   -   │   -   │  3,0  │  1,2  │  750   │  200   │   300   │   40   │  15   │

│     заточки инструментов│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│145. Помещение           │     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   75    │   -    │   -   │

│     дезинфекционных     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     камер               │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│146. Помещение        для│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   50    │   -    │   -   │

│     хранения            │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     дезинфекционных     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     средств             │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│Патолого-анатомическое отделение                                                                                      │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│147. Секционная          │     Г-0,8     │  3,5  │  1,2  │  2,1  │  0,7  │   -    │   -    │   400   │   40   │  10   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│148. Предсекционная,     │     Г-0,8     │  2,5  │  0,7  │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     фиксационная        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│149. Помещение        для│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     одевания     трупов,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     траурный зал        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│150. Помещения   хранения│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   50    │   -    │   -   │

│     трупов,   похоронных│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     принадлежностей     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│Санитарно-эпидемиологические центры и дезинфекционные станции                                                         │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│151. Диспетчерские,      │     Г-0,8     │  2,5  │  0,7  │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     помещения хранения и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     выдачи       готовых│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     приманок,           │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     фасовочные,   выдачи│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     дезинфекционных     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     средств            и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     бактерийных         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     препаратов          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│152. Помещение   хранения│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   100   │   60   │  20   │

│     биологических,      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     лечебных,           │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     диагностических     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     препаратов,         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     реактивов,          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     дезинфицирующих     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     средств, кислот     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│153. Помещения   хранения│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   100   │   -    │   -   │

│     дезинфекционной     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     аппаратуры,         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     инвентаря, белья    │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│154. Комнаты             │     Г-0,8     │  3,5  │  1,2  │  2,1  │  0,7  │   -    │   -    │   400   │   40   │  10   │

│     гельминтологов,     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     этномологов,        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     вирусологов,        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     бактериологов,      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     лаборантские,       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     химические,         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     биохимические       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     лаборатории,        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     серологические,     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     боксы,              │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     препараторские      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│155. Радиологические,    │     Г-0,8     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

│     радиохимические,    │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     помещения           │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     спектроскопии      и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     полярографии,       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     лаборатории         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     акустики,  вибрации,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     электромагнитных    │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     полей,    физиологии│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     труда, средоварочные│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     с боксами, термитные│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│156. Моечные             │     Г-0,8     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   300   │   40   │  20   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│157. Помещения     взятия│     Г-0,8     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

│     проб                │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│158. Боксы серологических│     Г-0,8     │  4,0  │  1,5  │  2,4  │  0,9  │   -    │   -    │   500   │   40   │  10   │

│     исследований   особо│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     опасных инфекций    │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│159. Комнаты             │     Г-0,8     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

│     зоопаразитологов    │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│160. Биопробная,         │     Г-0,8     │  2,5  │  0,7  │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     помещения   хранения│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     питательных    сред,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     предбоксы           │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│161. Помещения  дезкамер,│     Г-0,8     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   200   │   40   │  20   │

│     стерильные цехи     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│162. Помещения   сжигания│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   75    │   -    │   -   │

│     трупов  животных   и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     отходов             │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│Виварий                                                                                                               │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│163. Помещения        для│     Г-0,8     │  3,5  │  1,2  │  2,1  │  0,7  │   -    │   -    │   400   │   40   │  10   │

│     содержания животных │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│Станции скорой и неотложной медицинской помощи                                                                        │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│164. Диспетчерская       │     Г-0,8     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│165. Помещение радиопоста│     Г-0,8     │  2,5  │  0,7  │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│166. Помещение   хранения│Стеллажи, В-1,0│   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   75    │   -    │   -   │

│     ящиков      выездных│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     бригад              │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│167. Помещения   текущего│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     запаса медикаментов │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│168. Комната     выездных│     Г-0,8     │  2,5  │  0,7  │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     бригад              │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│Молочные кухни, раздаточные пункты                                                                                    │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│169. Помещения фильтрации│     Г-0,8     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

│     и разлива           │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│170. Остывочная          │     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   100   │   60   │  20   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│171. Помещения           │     Г-0,8     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

│     приготовления      и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     фасовки продуктов   │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│172. Прием   и   хранение│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     посуды раздаточная  │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│Прочие помещения лечебных учреждений                                                                                  │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│173. Процедурная,        │     Г-0,8     │  4,0  │  1,5  │  2,4  │  0,9  │   -    │   -    │   500   │   40   │  10   │

│     манипуляционная     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│174. Кабинеты,      посты│     Г-0,8     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

│     медицинских сестер  │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│175. Комнаты     дневного│     Г-0,8     │  2,5  │  0,7  │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     пребывания, бесед  с│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     врачом,    кормления│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     детей               │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│176. Аппаратная    (пульт│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     управления)         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     рентгеновских,      │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     радиологических    и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     прочих    отделений,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     помещения     мытья,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     стерилизации        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     сортировки         и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     хранения, бельевые  │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│177. Регистратура        │     Г-0,8     │   -   │   -   │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│178. Коридоры медицинских│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   150   │   90   │   -   │

│     учреждений          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│179. Помещения  и   места│     Г-0,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   75    │   -    │   -   │

│     хранения  переносной│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     аппаратуры, каталог │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│180. Веранды             │     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   100   │   25   │  15   │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│                                                       Вокзалы                                                        │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│181. Залы ожидания       │     Г-0,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   300   │   60   │   -   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│182. Операционные,       │     Г-0,8     │  3,0  │  1,0  │  1,8  │  0,6  │   -    │   -    │   300   │   40   │  15   │

│     кассовые       залы,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     билетные,   багажные│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     кассы,     отделение│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     связи, операторская,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     диспетчерская       │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│183. Вычислительный центр│     Г-0,8     │  3,5  │  1,2  │  2,1  │  0,7  │  500   │  300   │   400   │   15   │  10   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│184. Распределительные   │     Г-0,0     │       │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   150   │   90   │   -   │

│     залы, вестибюли     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│185. Комнаты     матери и│     Г-0,8     │  2,5  │  0,7  │  1,5  │  0,4  │   -    │   -    │   200   │   60   │  20   │

│     ребенка, длительного│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     пребывания          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     пассажиров          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┤

│                                                                                                                      │

│                                      Прочие вспомогательные здания и помещения                                       │

│                                                                                                                      │

├─────────────────────────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬────────┬─────────┬────────┬───────┤

│186. Санитарно-бытовые   │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     помещения:          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     а)       умывальные,│     Г-0,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   75    │   -    │   -   │

│     уборные, курительные│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     б)          душевые,│     Г-0,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   50    │   -    │   -   │

│     гардеробные,        │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     помещения     сушки,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     обеспыливания      и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     обеззараживания     │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     одежды   и    обуви,│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     помещения           │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     обогревания         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     работающих          │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│187. Вестибюли          и│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     гардеробные  уличной│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     одежды:             │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     а) в вузах,  школах,│     Г-0,0     │   -   │   -   │  1,2  │  0,3  │   -    │   -    │   150   │   90   │   -   │

│     общежитиях,         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     гостиницах,      при│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     входах   в   крупные│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     общественные здания │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     б)     в      прочих│     Г-0,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   75    │   -    │   -   │

│     общественных зданиях│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│188. Лестницы:           │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     а)           главные│Площадки, пол, │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   100   │   -    │   -   │

│     лестничные   клетки,│ступени, Г-0,0 │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     тамбуры             │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     б)         остальные│Площадки, пол, │   -   │   -   │   -   │  0,1  │   -    │   -    │   50    │   -    │   -   │

│     лестничные   клетки,│ступени, Г-0,0 │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     тамбуры             │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│189. Лифтовые холлы      │     Г-0,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   75    │   -    │   -   │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│190. Коридоры и проходы: │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     а)главные           │     Г-0,0     │   -   │   -   │   -   │  0,1  │   -    │   -    │   75    │   -    │   -   │

│                         │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     б)         остальные│     Г-0,0     │   -   │   -   │   -   │       │   -    │   -    │   50    │   -    │   -   │

│     коридоры            │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│191. Машинные   отделения│     Г-0,8     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │   30    │   -    │   -   │

│     лифтов,    помещения│               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

│     фреоновых установок │               │       │       │       │       │        │        │         │        │       │

├─────────────────────────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼────────┼─────────┼────────┼───────┤

│192. Чердаки             │     Г-0,0     │   -   │   -   │   -   │   -   │   -    │   -    │  5***   │   -    │   -   │

└─────────────────────────┴───────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴────────┴─────────┴────────┴───────┘

_____________________________

* Меловые доски следует применять только зеленого и светло-зеленого цвета.

** Оптимальный уровень освещенности.

*** Освещенность дана для ламп накаливания.

Прочерки в таблице означают отсутствие предъявляемых требований.

| Главный государственный санитарный |  |
| --- | --- |
| врач Российской Федерации, |  |
| Первый заместитель Министра |  |
| здравоохранения Российской Федерации | Г.Г.Онищенко |